## Slide 1: ロボットアームの運動学: 理論 Robot Arm Kinematics: Theory
成瀬継太郎
Keitaro Naruse

## Slide 2: ロボットアームの順運動学 Forward Kinematics of Robot Arm
順運動学
関節角度から手先の姿勢（位置と向き）を求める
閉じた形式の解が求められる
Forward kinematics
Given: Joint angles
Find: A hand pose (position and orientation)
We can find a closed form solution

## Slide 3: ロボットアームの逆運動学 Inverse Kinematics of Robot Arm
逆運動学
手先の位置と向きから関節角度を求める
一般に閉じた形式の解は存在しない．繰り返し計算で求める
Inverse kinematics
Given: A hand position and orientation
Find: Joint angles
In general, we cannot find a closed form solution. We solve it by iterative computations

## Slide 4: 繰り返し計算による逆運動学解法 Inverse Kinematics Solution by Iterative Computation
繰り返し計算による逆運動学解法
手先を動かしたい方向，すなわち手先速度が分かれば，それを実現する関節速度が求められる
これの繰り返しにより，手先の目標位置に到達させることができる
Inverse kinematics solution by iterative computation
If we know a hand direction to move, we can interpret it as a hand velocity, and can find joint angle velocity
Iterating it, a hand can be reached a target eventually

## Slide 5: 手先速度と関節速度とヤコビアン Velocity and Jacobian
全微分の原理より次が成り立つ
From the principle of total derivative, the following holds
手先速度と関節速度が行列Jで関係付けられた．このJはヤコビアンと呼ばれる
Now, hand and joint velocity is associated with J, which is called Jacobian
逆運動学解を求めるために，手先速度と関節速度の関係を考察する
Let us consider a relation between hand velocity and joint angle velocity

## Slide 6: 記号的ヤコビアンの例 Instance of Symbolic Jacobian
Ｊが正方行列なら逆行列を求めることができる If J is square, we can find an inverse of J
Ｊが非正方行列なら，その代わりに疑似逆行列を求めることができる If J is not, we can find a pseudo inverse of J, instead.
両者は記号的にも数値的に求めることができる Both can be found symbolically and numerically
応用事例では順運動学を用いて数値的に求めることが多い In robotics applications, we frequently find J numerically with forward kinematics function.

## Slide 7: 数値的ヤコビアンの求め方 Method to find Numerical Jacobian

## Slide 8: 数値計算の不安定性 Unstable Numerical Solution
Ｊが特異行列のときは逆行列は求められないため，逆運動学解は存在するにも関わらず求めることができない If J is singular, an inverse does not exist, which means we cannot solve inverse kinematics numerically even if a solution exists
同様にJの固有値が非常に小さいときはJの逆行列の値が極端に大きくなり，数値計算が不安定になる Similarly, if an eigenvalue of J is very small, a value of J inverse becomes significantly large, and we find unstable numerical solution