## Slide 1: ロボットアームの逆運動学: 原理 Robot Arm Inverse Kinematics: Principle
成瀬継太郎
Keitaro Naruse

## Slide 2: ロボットアームの逆運動学 Inverse Kinematics of Robot Arm
逆運動学
入力：手先の姿勢（位置と向き）
出力：関節角度
Inverse kinematics
Given: A hand pose (position and orientation)
Find: Joint angles
閉じた形式での逆運動学の解は
特殊な場合しか存在しない
We can find a closed form inverse kinematics solution only in a special case
一般的に繰り返し計算で求める
Generally, we solve it by iterative computation

## Slide 3: 繰り返し計算による逆運動学解法 Inverse Kinematics Solution by Iterative Computation
アイディア
手先を動かしたい方向を，手先に与えたい速度と解釈する
手先速度から関節速度に変換する
この関節速度をロボットアームに適用し，姿勢を変化させる
これを繰り返すことにより，手先を目標位置に到達させることができる
Idea
Interpret a hand direction to move as a hand velocity
Convert a hand velocity to a joint velocity
Apply the joint velocity, and update a robot arm pose
Iterating it, a hand can be reached a target eventually

## Slide 4: 手先速度と関節速度とヤコビアン Hand Velocity, Joint Angle Velocity, and Jacobian
順運動学関数の両辺を時間で微分することで，手先の速度を関節速度を関連付けることができ，ヤコビアンと呼ばれる行列で表現できる
Taking time derivative of both sides of a forward kinematics function, we can relate hand velocity and joint angle one, which are represented in a matrix called Jacobian

## Slide 5: ヤコビアンの例 Instance of Jacobian
順運動学関数 Forward kinematics function
対応するヤコビアン Corresponding Jacobian

## Slide 6: ヤコビアンを用いた逆運動学解法 Velocity and Jacobian
順運動学関数：関節角度→手先姿勢
Forward kinematics: Joint angles -> hand pose
関節角度の更新：手先速度→関節速度
Joint angle update: Hand pose velocity -> Joint angle velocity