## Slide 1: ロボットアームの逆運動学: 原理 Robot Arm Inverse Kinematics: Principle 成瀬継太郎（会津大） Keitaro Naruse (Univ. of Aizu)
まとめ
逆運動学：ロボットアームの目標の手先姿勢（位置と向き）からそれを実現する関節角度を求めること
Summary
Inverse kinematics: Find joint angles which satisfy a target hand pose of a root arm

## Slide 2: ロボットアームの逆運動学 Inverse Kinematics of Robot Arm
逆運動学
入力：手先の姿勢（位置と向き）
出力：関節角度
Inverse kinematics
Given: A hand pose (position and orientation)
Find: Joint angles
閉じた形式での逆運動学の解は
特殊な場合しか存在しない
We can find a closed form inverse kinematics solution only in a special case
一般的に繰り返し計算で求める
Generally, we solve it by iterative computation

## Slide 3: 繰り返し計算による逆運動学解法 Inverse Kinematics Solution by Iterative Computation
アイディア
現在から目標への手先姿勢の差を，手先の姿勢速度と解釈する
手先姿勢速度から関節角速度に変換する
この関節角速度から関節角度の変位を求め，姿勢を変化させる
これを繰り返すことにより，手先を目標位置に到達させる
Idea
Interpret difference from current one to target pose as hand pose velocity
Convert the hand pose velocity to joint angular one
Find joint angle displacement from the joint angular velocity, and update a robot arm pose
Iterating it, reach a hand at a target pose eventually

## Slide 4: 手先姿勢速度と関節角速度とヤコビアン Hand Pose Velocity, Joint Angular Velocity, and Jacobian
順運動学関数の両辺を時間で微分することで，手先姿勢速度と関節角速度を，ヤコビアンと呼ばれる行列によって関連付けることができる
Taking time derivative of both sides of a forward kinematics function, we can associate hand velocity and joint angle one, and it can be represented in a matrix called Jacobian
手先姿勢速度
Hand pose
velocity
関節角速度
Joint angular
velocity

## Slide 5: ヤコビアンの例 Instance of Jacobian
順運動学関数 Forward kinematics function
対応するヤコビアン Corresponding Jacobian

## Slide 6: ヤコビアンを用いた逆運動学解法 Inverse Kinematics Solution with Jacobian
順運動学関数：関節角度→手先姿勢
Forward kinematics: Joint angles > hand pose
関節角度の更新：手先姿勢の変位→手先姿勢速度
→関節角速度→関節角度の変位
Joint angle update: Hand pose displacement > Hand pose velocity
> Joint angular velocity > Joint angle displacement

## Slide 7: 平面3リンクロボットアームの逆運動学のサンプルコード Mathematica Sample Code of Inverse Kinematics of Planar 3-Link Robot Arm
IK-3LinkPlanarArm.nb
(*Inverse kinematics solution: initialize*)
k = 0.1;
dt = 1;
q0 = {0.1, 0.2, 0.3};
pd = {1, 1, pi/2};
(*Inverse kinematics solution by function*)
q = IK[pd, q0, k, dt]
(*Inverse kinematics function*)
IK[pd_, q0_, k_, dt_] :=
Module[{p, q = q0},
For[i = 1, i <= 50, i++,
p = FK[q];
q += k dt Inverse[J[q]].(pd - p[[4]]);
];
q]
マセマティカによるサンプルコード（一部のみ）
Sample code in Mathematica (Only a part)
Code is available at https://github.com/keitaronaruse/Naruse-robotics-tutorial/blob/main/src/mathematica/IK-3LinkPlanarArm.nb
初期姿勢
Initial pose
q0 = {0.1, 0.2, 0,3}
逆運動学解
Inverse kinematics solution
q = {-2.09196, 4.18453, -2.08948}
手先の目標姿勢
Hand target pose
pd = {1, 1, p/2}

## Slide 8: マセマティカによる逆運動学のデモンストレーション Demonstration of Inverse Kinematics by Mathematica